## Slide 1
로딩 페이지
 로딩 Progress Bar


## Slide 2
로봇 운영 페이지



 스케줄 목록 제어
  - 삭제 버튼 클릭 시, 목록에서 제거됨
  - 목적지 도착 시, 첫번째 항목 제거되고 정지 상태
  - 주행 상태일 경우 제어 불가
  - 순서 변경 가능
 등록된 거점으로 이동 제어
  - 상단에 최대 3개의 즐겨찾는 목록 고정
  - 거점 클릭 시, 스케줄 목록에 추가됨
  - 주행 상태일 경우 제어 불가
 맵
  - 적절한 크기로 확대된 지도
  - 로봇 위치 표현
  - 라이다 센서 값 표현
  - 스케줄 첫번째 거점 위치 표현

## Slide 3
로봇 운영 페이지 (제어 패널)




 현재 로봇의 상태를 표현
  - 상태 : 로딩, 준비, 주행, 긴급정지
 주행중인 로봇의 제어
  - 정지 : 로봇 멈춤, 첫번째 스케줄 제거
  - 재생 : 첫번째 스케줄 목표로 이동 시작
  - 일시정지 : 로봇 멈춤
 매뉴얼 이동 제어
 상태 정보 표현
Ardent Robot Corp.
v1.0.1
contact@ardentrobot.com
  - 버전 정보 팝업
  - 배터리 잔량 (충전 시, 충전 아이콘 표현)

## Slide 4
거점/가상벽 설정 페이지 (거점)



 거점 목록
  - 추가하기 클릭 시, 맵 영역이 활성화 됨
  - 활성화된 맵 내부를 클릭하여 거점 추가
1) 거점 추가
  - 거점 수정 인터페이스 노출
2) 거점 선택
  - 선택거점이 맵의 좌측하단으로 위치하도록 이동
  - 거점 수정 인터페이스 노출
3) 수정
  - 순서 변경 및 삭제
  - 활성화 : 활성화 된 거점만 운영 페이지 노출
  - 즐겨찾기 : 최대 3개 선택 가능
 맵
- 미니맵 : 맵에 표현된 영역을 표시
- 적절하게(TBD) 확대된 영역 표현
- 거점 이름 변경 가능
- 선택된 좌표 값 수정
 거점 수정 인터페이스
- 변경좌표가 맵의 좌측하단으로 위치하도록 이동

## Slide 5
거점/가상벽 설정 페이지 (가상벽)
 맵
- 가상벽 선택 시, 선택된 가상벽 차별된 표현
- 활성화된 가상벽만 화면에 표현
- 가상벽 이름 변경 가능
- 좌표 값 수정 가능
 가상벽 수정 인터페이스
- 변경 좌표가 맵에 반영됨


 가상벽 관리
  - 추가하기 클릭 시, 맵 영역이 활성화 됨
  - 활성화된 맵 내부를 클릭하여 포인트 추가
1) 가상벽 추가
  - 가상벽 수정 인터페이스 노출
3) 수정
  - 순서 변경 및 삭제
  - 활성화 : 활성화 된 거점만 운영 페이지 노출
2) 가상벽 선택
  - 선택 가상벽이 맵의 좌측하단으로 위치하도록 이동
  - 가상벽 미니그림 제거
  - 가상벽 수정 인터페이스 노출


## Slide 6
맵 생성


 맵 편집
- 그려진 맵 위에 선택된 색으로 덧칠 가능
- 그려진 맵 위에 선택된 색 덧칠 가능
- Undo / Redo 제공
- 실행취소 / 되돌리기 가능

 맵 회전
- 맵 생성 중에는 회전 불가
 스캐닝 제어
- 스캐닝 클릭 시, 새로운 맵 생성 시작
- 조향버튼으로 로봇을 움직이면서 맵 생성
- 스캐닝 종료 클릭 시, 맵 생성 종료
- 맵 데이터를 주기적으로 전달받음

## Slide 7
타이틀
 1
- 1

